## Slide 1: 555芯片

## Slide 2
1 555集成电路的框图及工作原理
555集成电路开始是作定时器应用的，后来经过开发，它除了作定时延时控制外，还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。此外，还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路，用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。

## Slide 3
555集成电路内部有几十个元器件，有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等，是模拟电路和数字电路的混合体，如图1所示。

## Slide 5
各引脚的功能
2脚：触发端(TR)，下比较器的输入
3脚：输出端(Vo)，有 0和1两种状态由输入端
所加的电平决定
4脚：复位端(MR)，加上低电平时可使输出为低
电平

## Slide 6
各引脚的功能
5脚：控制电压端(Vc),可用它改变上下触发电平值
6脚：阈值端(TH)，是上比较器的输入
7脚：放电端(DIS)，它是内部放电管的输出，有悬空和
接地两种状态，也是由输入端的状态决定
8脚是电源端，1脚是地端

## Slide 7
可以把555电路等效成一个带放电开关的R-S触发器，如图3(A)所示，这个特殊的触发器有两个输入端：阈值端(TH)可看成是置零端R，要求高电平，触发端(TR)可看成是置位端S，要求低电平，有一个输出端Vo，Vo可等效成触发器的Q端。
MR | R | S | Vo | DIS
 | 1 | 1 | 0 | 接地
1 | 0 | 1 | Qn | 保持
1 |  | 0 | 1 | 开路
0 |  |  | 0 | 接地

## Slide 8
放电端(DIS)可看成是由内部放电开关控制的一个接点，由触发器的Q端控制：Q=1时DIS端接地，Q=0时DIS端悬空。另外还有复位端MR，控制电压端Vc，电源端VDD和地端GND。
MR | R | S | Vo | DIS
 | 1 | 1 | 0 | 接地
1 | 0 | 1 |  | 保持
1 |  | 0 | 1 | 开路
0 |  | 0 | 0 | 接地

## Slide 9
这个特殊的触发器有两个特点：
(1)两个输入端的触发电平要求一高一低，置零端
R即阈 值端(TH)要求高电平，而置位端s即触
发端(TR)则要求低电平;
MR | R | S | Vo | DIS
 | 1 | 1 | 0 | 接地
1 | 0 | 1 |  | 保持
1 |  | 0 | 1 | 开路
0 |  | 0 | 0 | 接地

## Slide 10
(2)两个输入端的触发电平使输出发生翻转的阈值电压值也不同，当V c端不接控制电压时：
TH(R)端：>2/3VDD是高电平1,<2/3VDD是低电平0。
TR(S)端：>1/3VDD是高电平1,<1/3VDD是低电平0。
MR | R | S | Vo | DIS
 | 1 | 1 | 0 | 接地
1 | 0 | 1 |  | 保持
1 |  | 0 | 1 | 开路
0 |  | 0 | 0 | 接地

## Slide 11
若在控制端(Vc)上控制电压Vc时，这时上触发电平就变成Vc值,下触发电平就变成1/2Vc值，可见改变控制端的控制电压值就可以改变上下触发电平值。
MR | R | S | Vo | DIS
 | 1 | 1 | 0 | 接地
1 | 0 | 1 |  | 保持
1 |  | 0 | 1 | 开路
0 |  | 0 | 0 | 接地

## Slide 12
555集成电路有双极型和CMOS型两种。CMOS型的优点是功耗低、电源电压低、输入阻抗高，但输出功率较小，输出驱动电流只有几毫安。双极型的优点是输出功率大，驱动电流达200毫安，其他指标则不如CMOS型的。

## Slide 13: 4. 典型应用电路
555的应用电路很多，只要改变555集成电路的外部附加电路，就可以构成几百种应用电路，大体上可分为三类：
555单稳
555双稳
555无稳(即振荡器)

## Slide 14: 555单稳电路
单稳电路有一个稳态和一个暂稳态，是利用电容的充放电形成暂稳态的，因此它的输入端都带有定时电阻和定时电容，常见的555单稳电路有两种：

## Slide 15
1)人工启动型
将555电路的6、2脚并接起来接在RC定时电路上，在定时电容CT，两端接按钮开关SB，就成为人工启动型555单稳电路，如图4(a)所示，用等效触发器替代555，并略去与单稳工作无关的部分后见图4(b)所示，

## Slide 16
下面分析它的工作原理：
稳态：接上电源后，电容CT很快充电到VDD，从图4(b)看到，触发器输入R=1，S=1，从功能表看到输出Vo=0，这是它的稳态。

## Slide 17
暂稳态：按下开关SB，CT上电荷很快放到零，相当于触发器输入R=0，S=0，输出立即翻转成Vo=l，暂稳态开始。开关放开后，电源又向CT充电，经过时间TD后，CT上电压上升到>2/3VDD时，输出又翻转成Vo=O，暂稳态结束。TD就是单稳电路的定时时间或延时时间，它和定时电阻RT和定时电容CT的值有关：TD=1.1RTCT。

## Slide 18
2)脉冲启动型
将555电路的6、7脚并接起来接在定时电容CT上，用2脚作输入就成为脉冲启动型单稳电路，如图5(a)所示，电路的2脚平时接高电平，当输入接低电平或输入负脉冲时才启动电路，用等效触发器替代555后见图（b）所示。

## Slide 19
下面分析它的工作原理：
稳态：接上电源后，R=1，S=1，输出Vo=0，DIS端接地，CT上的电压为0即R=0，输出仍保持Vo=0，这是它的稳态。

## Slide 20
暂稳态：输入负脉冲后，输入S=0，输出立即翻转成Vo=1，DIS端开路，电源通过RT向CT充电，暂稳态开始。经过时间TD后，CT上电压上升到>2/3VDD时，输入又成为R=1，S=1，这时负脉冲已经消失，输出又翻转成Vo=0，暂稳态结束。这时内部放电开关接通，DIS端接地，CT上电荷很快放到零，为下一次定时控制作准备。电路的定时时间TD=1.1RTCT。

## Slide 21: 555双稳电路
常见的555双稳电路有两种：
1)R-S触发器型双稳
2)施密特触发器型双稳

## Slide 22
1)R-S触发器型双稳
将555电路的6、2脚作为两个控制输入端，7端不用，就成为一个R-S触发器。注意两个输入端的触发电平和阈值电压不同，如图6(a)所示，有时可能只有一个控制端，这时另外一个控制端要设法接死，根据电路要求可以把R端接到电源端，如图6(b)所示，也可以把S接地，用R端作输入。

## Slide 23
有两个输入端的双稳电路常用作电机调速、电源上下限告警等用途。有一个输入端的双稳电路作为单端比较器用于各种检测电路。

## Slide 24
2)施密特触发器型双稳
将555电路的6、2脚并接起来接成只有一个输入端的触发器，如图(a)所示，这个触发器输出电压和输入电压的关系是一个长方形的回线形，如图(b)所示，

## Slide 25
从曲线可知，当输入V1=0时输出Vo=1，当输入电压从0上升到>2/3VDD后，Vo翻转成0，当输入电压从最高值下降到<1/3VDD后，Vo又翻转成1。由于它的输入有两个不同的阈值电压，所以，这种电路常用于电子开关。

## Slide 26
各种控制电路、波形的变换和整形，如上图所示。

## Slide 27: 555振荡器电路(无稳电路)
由555定时器构成的多谐振荡器如图9(a)所示，其工作波形见下图。

## Slide 28
接通电源后，电源VDD通过R1和R2对电容C充电，当Uc<1/3VDD时，振荡器输出Vo=1，放电管截止。当Uc充电到≥2/3VDD后，振荡器输出Vo翻转成0，此时放电管导通，使放电端(DIS)接地，电容C通过R2对地放电，使Uc下降。

## Slide 29
当Uc下降到≤1/3VDD后，振荡器输出Vo又翻转成1，此时放电管又截止，使放电端(DIS)不接地，电源VDD通过R1和R2又对电容C充电，又使Uc从1/3VDD上升到2/3VDD,触发器又发生翻转。

## Slide 30
如此周而复始，从而在输出端Vo得到连续变化的振荡脉冲波形脉冲宽度TL≈0.7R2C，由电容C放电时间决定；TH=0.7(R1+R2)C，由电容C充电时间决定，脉冲周期T≈TH+TL。

## Slide 31
上面仅讨论了由555定时器构成的几种典型应用实例。实际上，由于555定时器灵敏度高，功能灵活，因而在电子电路中获得广泛应用。
结束

## Slide 32: R-S触发器
R-S触发器又名复位-置位触发器
（R-复位RESET，S-置位SET。）
基本结构是由两个与非门（or或非门）的输入，输出端交叉连接而成。

## Slide 33: 由与非门组成时：
R=0,S=0时状态不定
R=1,S=0时置1
R=0,S=1时置0
R=1,S=1时状态不变
或非门时输出状态反之
 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 0
Q n+1 | 1 | 0 | Q n | 禁止
注：Qn+1 为 Q 端新状态， Qn 为 Q 端原状态 |  |  |  | 

## Slide 34: R-S触发器
MR | R | S | Vo | DIS
 | 1 | 1 | 0 | 接地
1 | 0 | 1 | Qn | 保持
1 |  | 0 | 1 | 开路
0 |  |  | 0 | 接地
R-S触发器
 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 0
Q n+1 | 1 | 0 | Q n | 禁止
注：Qn+1 为 Q 端新状态， Qn 为 Q 端原状态 |  |  |  | 
555集成电路

## Slide 35: 作业
1.555集成电路最初是设计用于什么应用？
A. 调光控制 B. 定时器应用 C. 电源变换 D. 频率变换
2.在555集成电路中，哪个引脚加上低电平时可以使输出为低电平？
A. 2脚（触发端TR） B. 3脚（输出端Vo）
C. 4脚（复位端MR） D. 7脚（放电端DIS）

## Slide 36
3.555集成电路的振荡器电路（无稳电路）中，输出脉冲的周期T是由哪两个时间决定的？ A. 充电时间和放电时间
B. 触发时间和阈值时间
C. 复位时间和置位时间
D. 阈值时间和延迟时间

## Slide 37: 双色闪光灯