## Slide 1
SMART PRODUCT
第 9 周 · 第 1 次课
课 程
智能产品安装与调试
授课班级
2024级人工智能技术应用班-G5
授课教师
李国栋
颜色与
二维码识别
颜色空间 · 阈值分割 · 识别流程
课题：移动机器人智能视觉调试
教案流水号 2026-D-15

## Slide 2
学习目标
Learning Objectives · 第9周 颜色与二维码识别
知识目标
1. 说出颜色空间与阈值分割的基本原理
2. 说出二维码识别的基本流程
技能目标
1. 能完成颜色阈值分割与参数调整
2. 能完成二维码识别测试并记录参数
职业素养
1. 养成规范调试、记录参数的习惯
2. 培养细致观察与问题排查意识
思政目标
1. 认识机器视觉在智能制造与物流中的应用
2. 树立精益求精、追求卓越的工匠精神
智能产品安装与调试 · 颜色与二维码识别
02

## Slide 3
颜色空间：RGB 与 HSV
同一种颜色有两种描述方式，识别任务更常用 HSV
RGB 颜色空间
红、绿、蓝三通道亮度叠加
R
G
B
光照变化时，三个通道的数值会一起变化， 阈值不易稳定。
HSV 颜色空间
色调 H、饱和度 S、明度 V
H 色调：颜色的种类
S 饱和度：颜色的纯度
V 明度：颜色的亮暗
为什么常用 HSV
颜色主要由 H（色调）决定，把 H 限制在一个区间，就能把目标颜色从背景中分离出来。
智能产品安装与调试 · 颜色与二维码识别
03

## Slide 4
阈值分割：把目标颜色“抠”出来
对每个像素判断是否落在阈值区间内，得到黑白掩膜
判断规则
mask = (H_low <= H) & (H <= H_high)
& (S_low <= S) & (V_low <= V)
满足条件 → 记为 255（白色，目标）
不满足 → 记为 0（黑色，背景）
区间上下限就是需要反复调试的“阈值”。
调参步骤
1. 采集一张目标图像
2. 取目标区域像素值范围
3. 设定上下限并观察掩膜
4. 微调区间，直到掩膜干净
记录最终阈值，便于复现
阶段成果：识别流程图与阈值记录
流程图写清“采集 → 转换颜色空间 → 阈值分割 → 轮廓筛选 → 输出结果”，阈值记录表写清颜色、H/S/V 上下限与测试时间。
智能产品安装与调试 · 颜色与二维码识别
04

## Slide 5
二维码识别流程
从“看到”到“读出内容”，一共四步
01
采集图像
摄像头获取画面并转为灰度/彩色图
步骤 1 / 4
02
定位二维码
在画面中找到疑似二维码区域
步骤 2 / 4
03
解码识别
解析二维码中的编码内容
步骤 3 / 4
04
输出结果
把识别内容交给主控程序使用
步骤 4 / 4
提示：二维码过小、反光或倾斜都会影响识别率，必要时调整摄像头距离与补光。
智能产品安装与调试 · 颜色与二维码识别
05

## Slide 6
实操任务
两人一组，完成颜色识别与二维码识别并记录参数
任务一 · 颜色识别
1. 采集目标颜色图像
2. 设定 H/S/V 阈值并生成掩膜
3. 微调阈值直到掩膜干净
4. 记录阈值区间
任务二 · 二维码识别
1. 采集含二维码的图像
2. 定位二维码区域
3. 解码并显示识别内容
4. 记录识别成功率
提交要求
① 识别流程图（采集 → 转换 → 分割 → 筛选 → 输出）
② 颜色阈值记录表（颜色、H/S/V 上下限、测试时间）
③ 二维码识别结果截图与成功率统计
智能产品安装与调试 · 颜色与二维码识别
06

## Slide 7
本节小结
颜色识别解决“是什么颜色”，二维码识别解决“写了什么”
1
颜色空间的选择
RGB 直观，HSV 更适合按色调分割
识别任务优先在 HSV 上设定阈值
2
阈值分割的关键是“调”
阈值不是固定值，随光照与背景变化
调完必须记录，否则无法复现
3
识别流程要标准化
采集 → 定位 → 解码 → 输出
流程图是小组分工与验收的依据
下节预告
视觉导航功能联调
把识别结果接到机器人动作
智能产品安装与调试 · 颜色与二维码识别
07