## Slide 1
SMART PRODUCT
第 9 周 · 第 2 次课
课 程
智能产品安装与调试
授课班级
2024级人工智能技术应用班-G5
授课教师
李国栋
视觉导航
功能联调
识别结果 × 底盘动作 · 稳定性测试
课题：移动机器人智能视觉调试
教案流水号 2026-D-16

## Slide 2
学习目标
Learning Objectives · 第9周 视觉导航功能联调
知识目标
1. 说出颜色、二维码识别案例的部署方法
2. 说出识别结果与底盘动作关联的控制逻辑
技能目标
1. 能部署颜色与二维码识别案例
2. 能关联底盘动作并完成稳定性测试
职业素养
1. 培养规范联调、严谨测试的职业习惯
2. 强化团队协作与质量意识
思政目标
1. 认识视觉导航在智能物流与无人系统中的应用
2. 树立系统思维与工程责任意识
智能产品安装与调试 · 视觉导航功能联调
02

## Slide 3
视觉导航系统组成
感知、决策、执行三部分连成闭环
摄像头
采集画面
环节 1
主控程序
识别与决策
环节 2
底盘驱动
执行动作
环节 3
反馈校验
确认结果
环节 4
闭环逻辑
摄像头采集画面 → 主控识别颜色或二维码 → 输出识别结果 → 底盘按约定动作行驶 → 再次采集确认。
任一环节出错，车辆都会“看得见却走不对”，因此必须逐段排查。
智能产品安装与调试 · 视觉导航功能联调
03

## Slide 4
识别案例部署
把上节课验证过的识别程序接入整车工程
颜色识别案例
1. 载入颜色阈值配置文件
2. 打开摄像头并采集画面
3. 输出目标颜色与中心坐标
4. 在画面上标注识别框
验证：遮挡、移开时识别结果应随之变化
二维码识别案例
1. 载入二维码识别模块
2. 摄像头对准二维码
3. 解码并打印识别内容
4. 保存识别日志
验证：不同距离、不同角度各测 5 次
部署注意
识别程序要在整车工程中独立成模块，输入画面、输出结果，不要把识别代码和底盘控制代码混在一起，否则很难定位问题。
智能产品安装与调试 · 视觉导航功能联调
04

## Slide 5
识别结果 → 底盘动作
先定规则，再写代码，最后测试
映射规则示例
识别结果
底盘动作
识别到红色
向前直行 2 秒
识别到绿色
原地左转 90°
识别到二维码 A
沿路线 1 巡检
未识别到目标
停车并提示
实现思路
1. 读取识别结果
2. 用分支语句匹配规则
3. 调用底盘运动函数
4. 加入超时与异常处理
规则要写成表，
便于修改与验收。
智能产品安装与调试 · 视觉导航功能联调
05

## Slide 6
稳定性测试与优化
同一任务连续跑多次，看成功率与失败原因
测试方法
1. 固定路线与光照条件
2. 连续执行任务 10 次
3. 记录成功次数与失败现象
4. 分类统计失败原因
建议两人一组：一人操作，一人记录
常见问题与对策
识别不稳 → 调整阈值或补光
动作偏差 → 校准转向时间
偶发失败 → 增加重试与超时
节拍过慢 → 简化识别流程
每次只改一个参数，改完再测
验收指标建议
任务成功率 ≥ 80%，单次任务耗时稳定，无碰撞与越界；失败时能安全停车并给出提示。
智能产品安装与调试 · 视觉导航功能联调
06

## Slide 7
本节小结
联调的本质：把“识别”变成“动作”
1
先部署，再关联
识别案例单独验证通过后，再接入整车
模块边界清晰，才好排查问题
2
规则要成表
识别结果与动作一一对应
改规则只改表，不改逻辑
3
稳定性靠测出来
连续多次测试，分类统计失败原因
一次只改一个参数，改完再测
下节预告
人脸、手势与交通标志识别
比较不同识别任务的输入条件
智能产品安装与调试 · 视觉导航功能联调
07